| Республика Беларусь | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 Предприятия, здания и сооружения | 111-ШШ-16-2.15 |
| --- | --- | --- |
| Государственное предприятие «РНТЦ по ценообразованию в строительстве» | Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | Типовой проект |
| 2017 |  | На 13-ти страницах Страница 1 |
| Фасад 1с – 7с Фрагмент фасада блок-секции без помещений товарищества собственников и комнаты связи |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 2 |
| --- | --- | --- |
| Фасад 7с – 1с |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 3 |
| --- | --- | --- |
| Фасад Е – А |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 4 |
| --- | --- | --- |
| Фасад А – Е |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 5 |
| --- | --- | --- |
| Разрез 1 – 1 |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 6 |
| --- | --- | --- |
| План первого этажа Фрагмент плана блок-секции Фрагмент плана блок-секции без помещений товарищества без помещений ИТП, ППА и ДУ собственников и комнаты связи |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 7 |
| --- | --- | --- |
| План 2 – 10 этажей |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 8 |
| --- | --- | --- |
| План 11 – 16 этажей ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИР |
| Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 | Квартира (тип) | Кол-во | Площадь, м2 |
|  |  | жилых комнат | общая квартиры |  |  | жилых комнат | общая квартиры |
| Однокомнатная (тип 1) | 10 | 17,92 | 37,38 | Однокомнатная (тип 8) | 6 | 20,01 | 37,46 |
| Однокомнатная (тип 2) | 1 | 18,48 | 34,84 | Однокомнатная (тип 9) | 6 | 8,46 | 26,15 |
| Однокомнатная (тип 3) | 9 | 20,68 | 37,04 | Однокомнатная (тип10) | 1 | 15,91 | 37,38 |
| Однокомнатная (тип 4) | 10 | 20,13 | 37,58 | Двухкомнатная (тип 1) | 10 | 27,31 | 48,41 |
| Квартира-студия | 10 | 8,60 | 26,29 | Двухкомнатная (тип 2) | 6 | 27,17 | 48,28 |
| Однокомнатная (тип 6) | 6 | 17,80 | 37,26 | Трехкомнатная (тип 1) | 10 | 44,77 | 71,18 |
| Однокомнатная (тип 7) | 6 | 20,56 | 36,92 | Трехкомнатная (тип 2) | 6 | 44,63 | 71,05 |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 9 |
| --- | --- | --- |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
| Климатический район строительства – IIB Расчетная температура наружного воздуха – минус 24 (C основное значение базовой скорости ветра – 23 м/с Нормативное значение веса снегового покрова – 1,69 кПа | Степень огнестойкости – III Инженерно-геологические условия – грунты приняты в соответствии с ТКП 45-1.02-157-2009 непросадочные, непучинистые, естественной влажности; грунтовые воды отсутствуют; рельеф местности спокойный Ориентация – широтная |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| Водоснабжение – от наружной водопроводной сети Канализация – хозяйственно - бытовая в наружную сеть Отопление – двухтрубная система с тупиковым движением воды, с поквартирной разводкой трубопроводов, с нижним присоединением отопительных приборов Вентиляция – естественная Электроснабжение – от внешней сети, напряжение 380/220 В Связь и сигнализация – телевидение, домофонная связь квартир, диспетчеризация лифтов, телефонизация, радиофикация | Пожаротушение – система вытяжной противодымной вентиляции, автоматизация противодымной защиты, система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Мусороудаление – мусоропровод не предусматривается Лифты – лифт грузоподъемностью 400 кг; лифт грузоподъемностью 630 кг |
| ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ Электроплиты, мойки, ванны, умывальники, унитазы, счетчики расхода воды |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 10 |
| --- | --- | --- |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Конструктивная схема (краткое описание) – «широкий шаг». Бескаркасная конструктивная система с плоскими сборными дисками перекрытия (многопустотные плиты безопалубочного формования), сборными наружными и внутренними панелями. Прочность вертикального шва панелей обеспечивается за счёт работы бетонной шпонки на сдвиг, сжатие и срез, и работы стальных тросовых петель на растяжение Фундаменты – монолитная железобетонная плита с вырезами толщиной 600 мм из бетона С20/25 Стены наружные сборные трехслойные железобетонные панели толщиной 350 мм (несущие и самонесущие) на гибких стеклопластиковых связях Стены внутренние – сборные однослойные железобетонные панели толщиной 160 мм (самонесущие) и 200 мм (несущие) Перегородки – толщиной 120 мм из керамического полнотелого кирпича (для сан.узлов, помещений техподполья), и из керамического пустотелого кирпича (для остальных помещений), толщиной 120 мм гипсокартонные (межкомнатные) Перекрытия – сборные железобетонные многопустотные плиты 1ПТМ безопалубочного формования высотой 220 мм Покрытие – сборные железобетонные многопустотные плиты 1ПТМ безопалубочного формования высотой 220 мм Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши Окна и балконные двери – по СТБ 1108-98 R = 1,0 м2·°С/Вт Двери – по СТБ 2433-2015, СТБ 1647-2006, СТБ 1394-2003, наружные входные – стальные с запорно-переговорным устройством, внутриквартирные двери не предусматриваются Полы внутриквартирных помещений – конструкция пола без финишного покрытия Полы мест общего пользования – керамическая неглазурованная плитка (ГОСТ 6787), бетонные Кровля – плоская с покрытием из рулонных материалов ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ: окраска цветным защитно-декоративным составом ВНУТРЕННЯЯ: для квартир – подготовка поверхностей под окраску или оклейку обоями; для мест общего пользования – фактурное покрытие защитно-декоративным полимерным цветным составом, окраска водно-дисперсионной краской, известковая побелка |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 11 |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ | Всего | Удельные показатели на расчетную единицу |
| Расчетная единица – 1 м2 общей площади жилого здания | 5468,65 | – |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Площадь, м2 | застройки | 437,26 | – |
|  | общая квартир | 4119,31 | – |
|  | летних помещений квартир | 500,80 | – |
| Объем строительный, м3 | общий | 20429,01 | – |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Сметная стоимость, тыс. руб. | общая | 37 057 345 | – |
|  | в том числе | строительно-монтажных работ | 35 592 746 | – |
|  |  | оборудования | 1 464 599 | – |
| РЕСУРСЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НУЖДЫ |
| Расход воды | холодной | расчетный, м3(сут | 62,4 | – |
|  | горячей | расчетный, м3(сут | 24,96 | – |
| Канализационные стоки, расчетный расход, м3(сут | 62,4 | – |
| Расход тепла | всего | расчетный, МДж(ч | 887,2 | – |
| Потребная электрическая мощность, кВт | 170,25 | – |
| Расход электроэнергии годовой, МВт(ч | 510,75 | – |
| Расход газа | расчетный, м3(ч | – | – |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Шестнадцатиэтажное жилое здание из сборных железобетонных элементов в конструктивной схеме «широкий шаг» с применением многопустотных плит перекрытий безопалубочного формования Соединение между сборными железобетонными элементами – бессварное Сметная документация определена в ценах на 1 июня 2016 г. в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 г. № 51 |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 12 |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| Номер альбома | Наименование альбома |
| Альбом 1 Альбом 2 Альбом 3 Альбом 4 Альбом 5 Альбом 6 Альбом 7 Альбом 8 Альбом 9 Альбом 10 Альбом 11 | Общая пояснительная записка Энергетическая эффективность. Теплоэнергетический паспорт здания Архитектурные решения Конструкции железобетонные. Фундаменты Конструкции железобетонные. Монтажные планы ниже отм. 0.000 Конструкции железобетонные. Монтажные планы выше отм. 0.000 Конструктивные решения Электрооборудование Молниезащита и заземление Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии Системы связи. Телефонизация. Радиофикация Телевидение Диспетчеризация лифтов Система домофонной связи Внутренние водопровод и канализация. Повысительная насосная станция Отопление и вентиляция Автоматизация индивидуального теплового пункта Дымоудаление Автоматизация противодымной защиты Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре Организация строительства Сметная документация |

| Шестнадцатиэтажная широтная торцевая левая блок-секция с набором квартир 2-1-1-1-1-3 | 111-ШШ-16-2.15 | Страница 13 |
| --- | --- | --- |
| ПРИМЕНЕННАЯ ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |
| Обозначение | Номер и наименование альбома |
| Б1.041.1-4.08 | Плиты железобетонные многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования на оборудовании фирмы «Weiler – ITALIA» для перекрытий и покрытий многоэтажных зданий. |
| Б1.134.1-7 | Унифицированные железобетонные вентиляционные блоки |
| 1.031 9-1 | Перегородки из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов |
| АВТОР | ООО «Элтикон», пр. Независимости, 183, 1 этаж, 220125, г. Минск |
| УТВЕРЖДЕН | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, постановление коллегии от 26.07.2017 № 190 |
| ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ | ОАО «МАПИД», ул. Р. Люксембург, 205, 220036, г. Минск, тел.: +375 (17) 207-17-08 Регистрационный номер |